ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа изделий АМКО-2

для управления работой 2-х горелочного котла с инжекционными горелками на среднее давление (с контролем герметичности запорной арматуры)

| № пп | Наименование и условное обозначение | Количество по модификациям | Назначение | Требуемое количество, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АМКО-2-В-Г | АМКО-2-П-Г |  |  |  |
| 1 | Блок управления розжига и сигнализации БУРС-2-В-Г | 1 | - | Управление работой котла |  |  |
|  | Блок управления позжига и сигнализации БУРС-2-П-Г | - | 1 |  |  |  |
| 2 | Клапан газовый КГЭЗ Ду10 | 2 | 2 | Клапан запальника |  |  |
| 3 | Клапан газовый КГЭЗ 20 | 1 | 1 | Клапан «малого» горения |  |  |
| 4 | Клапан газовый КГЭО 20 | 1 | 1 | Сбросной клапан |  |  |
| 5 | Клапан газовый КГЭЗ Ду65 | 1 | 1 | Контрольный клапан-отсекатель |  | См.прим.1 |
| 6 | Клапан газовый КГЭЗ Ду65 | 1 | 1 | Клапан «большого» горения |  | См.прим.1 |
| 7 | Клапан газовый КГЭЗ Ду65 | 1 | 1 | Клапан-отсекатель 2-й горелки |  | См.прим.1 |
| 8 | Электрозапальник газовый ЭЗ-МЗ с устройством зажигания и с контрольным электродом | 2 | 2 | Розжиг и контроль пламени запальника |  | См.прим.2 |
| 9 | Контрольный электрод КЭ | 2 | 2 | Контроль наличия пламени основного факела |  | См.прим.3 |
| 10 | Электромагнитный исполнительный механизм ЭИМ | 1 | 1 | Управление шибером дымохода |  | См.прим.4 |
| 11 | Уровнемерная колонка УК-4 | - | 1 | Защита по повышению и понижению уровня воды в барабане котла, регулирование уровня воды |  |  |
| 12 | Термометр показывающий сигнализирующий ТГП-100Эк (0-150)-6-200 | 2 | - | Защита по повышению температуры воды за котлом, регулирование температуры воды за котлом |  | См.прим.5 |
| 13 | Манометр электроконтактный ДМ2010Сг 0-1,0 МПа (0-10кгс/см2) | - | 1 | Регулирование давления пара |  |  |
| 14 | Датчик-реле давления ДРД-1200 | 2 | - | Защита по повышению и понижению давления воды в котле |  |  |
| 15 | Датчик-реле давления ДРД-1200 | - | 1 | Защита по повышению давления пара |  |  |
| 16 | Датчик-реле давления ДРД-40 | 2 | 2 | Защита по повышению и понижению давления газа |  |  |
| 17 | Датчик-реле давления ДРД-40 | 1 | 1 | Датчик контроля герметичности запорной газовой арматуры |  |  |
| 18 | Датчик-реле давления ДРД-1,0 | 1 | 1 | Защита по понижению разряжения в топке |  | См.прим.4 |
| 19 | Прибор контроля герметичности АКГ-1 | 1 | 1 | Прибор контроля герметичности |  |  |

Примечания

- По согласованию сторон допускается поставка клапанов КГЭЗ Ду65 (поз.5,6,7) следующих исполнений: муфтового, фланцевого, с регулятором условного прохода. Взамен могут поставляться клапана КГЭЗ Ду80 фланцевый и КГЭЗ Ду100 фланцевый.

- По согласованию сторон электрозапальники газовые ЭЗ-МЗ (поз.8) могут поставляться с длинами 570 мм, 870 мм. По требованию заказчика взамен электрозапальника ЭЗ-МЗ возможна поставка электрозапальника ЭЗ с длинами 500 мм, 800 мм, 1400 мм, 2000 мм. При заказе электрозапальника ЭЗ необходимо дополнительно заказывать трансформатор ОС33-730.

- По согласованию сторон контрольные электроды КЭ (поз.9) могут поставляться с длинами 490 мм, 690 мм, 950 мм, 1200 мм.

- По согласованию сторон допускается поставка датчика ДРД-1,0 (поз.18) (2 шт.) для защиты по понижению давления воздуха и ЭИМ (поз.10) (2 шт.) для управления воздушной заслонкой.

- По согласованию сторон вместо ТГП-100Эк (поз.12) (2 шт.) допускается поставка ТЭСТ-1М-1 шт.

- По согласованию сторон возможна поставка газоанализаторов ПГА, АНКАГ, ГИАМ, СГГ и других; счетчиков газа СГ, СГБ, СКБ и других; сирены сигнальной марки 107-81 или 107-82.

- По требованию заказчика для автоматической проверки герметичности газовых клапанов поставляются клапан КГЭО-Ду20 (нормально открытый), датчик реле ДРД 40 и прибор автоматического контроля герметичности запорной арматуры газовых горелок типа АКГ-1.

- Допускается во всех модификациях поставка датчиков и исполнительных устройств других типов, обеспечивающих взаимозаменяемость.

- По согласованию сторон допускается поставка комплектующих в других количествах.

- Для ремонта в течение всего периода эксплуатации после окончания гарантийного срока возможна поставка запасных частей по заявкам потребителей за отдельную плату.