ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа изделий АМКО-А

(рекомендуется для применения взамен АГОК-66)

| № пп | Наименование и условное обозначение | Количество по модификациям | Назначение | Требуемое количество, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АМКО-А-В | АМКО-А-П |  |  |  |
| 1 | Блок управления розжига и сигнализации БУРС-1А-В | 1 | - | Управление работой котла |  | См.прим. 1 |
|  | Блок управления позжига и сигнализации БУРС-1А-П | - | 1 |  |  |  |
| 2 | Клапан газовый КГЭЗ Ду10 | 1 | 1 | Клапан запальника |  |  |
| 3 | Клапан газовый КГЭЗ Ду65 с перех. На Ду80 | 1 | 1 | Рабочий клапан |  |  |
| 4 | Клапан газовый КГЭЗ Ду65 с перех. На Ду80 | 1 | 1 | Контрольный клапан-отсекатель |  |  |
| 5 | Электрозапальник газовый ЭЗ-МЗ с устройством зажигания и с контрольным электродом | 1 | 1 | Розжиг и контроль пламени запальника |  | См.прим.2 |
| 6 | Контрольный электрод КЭ | 1 | 1 | Контроль наличия пламени основного факела |  | См.прим.3 |
| 7 | Уровнемерная колонка УК-4 | - | 1 | Защита по повышению и понижению уровня воды в барабане котла, регулирование уровня воды |  |  |
| 8 | Термометр медный ТМТ-1-3-50-В-2-120 | 1 | - | Защита по повышению температуры воды за котлом и контроль температуры воды |  |  |
| 9 | Датчик избыточного давления ДДВ-017-1,0-G-G-20В | 1 | - | Защита по понижению и повышению давления воды |  |  |
|  | Датчик избыточного давления ДДВ-017-0,3-G-G-20В | - | 1 | Защита по повышению давления пара |  |  |
| 10 | Измерительный преобразователь давления ЗОНД-10-ИД-1015 0-2,5кПа; 4-20мА; 1,0 | 1 | 1 | Регулирование соотношения газ/воздух |  |  |
| 11 | Многопредельный измеритель давления АДН-10,2 | 1 | 1 | Защита и измерение давления газа |  | См.прим.1 |
| 12 | Многопредельный измеритель давления АДР-0,25.2 | 1 | 1 | Защита по понижению разряжения в топке и измерение разряжения |  | См.прим.1 |
| 13 | Регулятор электронный положений РЭП-1 | 1 | 1 | Управление воздушной заслонкой. Формирование аварийных сигналов по давлению воды, пара и температуре |  | См.прим.1 |
| 14 | Воздушная заслонка | 1 | 1 | Регулирование соотношения газ/воздух |  |  |

Примечания

- Возможна поставка комплекта смонтированного в шкафу (в шкафу смонтированы поз.1, 11, 12, 13).

- По согласованию сторон электрозапальник газовый ЭЗ-МЗ (поз.5) может поставляться с длинами 570 мм, 870 мм.

- По согласованию сторон контрольный электрод КЭ (поз.6) может поставляться с длинами 490 мм, 690 мм, 950 мм, 1200 мм.

- По согласованию сторон допускается поставка комплектующих в других количествах.

- Допускается во всех модификациях поставка датчиков и исполнительных устройств других типов, обеспечивающих взаимозаменяемость.

- Для ремонта в течение всего периода эксплуатации после окончания гарантийного срока возможна поставка запасных частей по заявкам потребителей за отдельную плату.