ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа изделий АМКО-А
(рекомендуется для применения взамен АГОК-66)

№ / пп	Наименование и условное обозначение	Количество по модификациям		Назначение	Требуемое количество, шт	Примечание
		АМКО-А-В	АМКО-А-П
1	Блок управления розжига и сигнализации БУРС-1А-В	1	-	Управление работой котла		См.прим. 1
	Блок управления позжига и сигнализации БУРС-1А-П	-	1
2	Клапан газовый КГЭЗ Ду10	1	1	Клапан запальника
3	Клапан газовый КГЭЗ Ду65 с перех. На Ду80	1	1	Рабочий клапан
4	Клапан газовый КГЭЗ Ду65 с перех. На Ду80	1	1	Контрольный клапан-отсекатель
5	Электрозапальник газовый ЭЗ-МЗ с устройством зажигания и с контрольным электродом	1	1	Розжиг и контроль пламени запальника		См.прим.2
6	Контрольный электрод КЭ	1	1	Контроль наличия пламени основного факела		См.прим.3
7	Уровнемерная колонка УК-4	-	1	Защита по повышению и понижению уровня воды в барабане котла, регулирование уровня воды
8	Термометр медный ТМТ-1-3-50-В-2-120	1	-	Защита по повышению температуры воды за котлом и контроль температуры воды
9	Датчик избыточного давления ДДВ-017-1,0-G-G-20В	1	-	Защита по понижению и повышению давления воды
	Датчик избыточного давления ДДВ-017-0,3-G-G-20В	-	1	Защита по повышению давления пара
10	Измерительный преобразователь давления ЗОНД-10-ИД-1015 0-2,5кПа; 4-20мА; 1,0	1	1	Регулирование соотношения газ/воздух
11	Многопредельный измеритель давления АДН-10,2	1	1	Защита и измерение давления газа		См.прим.1
12	Многопредельный измеритель давления АДР-0,25.2	1	1	Защита по понижению разряжения в топке и измерение разряжения		См.прим.1
13	Регулятор электронный положений РЭП-1	1	1	Управление воздушной заслонкой. Формирование аварийных сигналов по давлению воды, пара и температуре		См.прим.1
14	Воздушная заслонка	1	1	Регулирование соотношения газ/воздух

Примечания
1. Возможна поставка комплекта смонтированного в шкафу (в шкафу смонтированы поз.1, 11, 12, 13).
2. По согласованию сторон электрозапальник газовый ЭЗ-МЗ (поз.5) может поставляться с длинами 570 мм, 870 мм.
3. По согласованию сторон контрольный электрод КЭ (поз.6) может поставляться с длинами 490 мм, 690 мм, 950 мм, 1200 мм.
4. По согласованию сторон допускается поставка комплектующих в других количествах.
5. Допускается во всех модификациях поставка датчиков и исполнительных устройств других типов, обеспечивающих взаимозаменяемость.
6. Для ремонта в течение всего периода эксплуатации после окончания гарантийного срока возможна поставка запасных частей по заявкам потребителей за отдельную плату.